Размеры :Крыло  размах-860; хорда-200.

Стабилизатор: размах-280; хорда-110.

Плечо-90мм

Материалы: потолочный пенопласт ,наконечник от удочки , любой  пенопласт или шаропласт , пружинная проволока , картонная трубка от фольги  для  хоз. нужд, цветная бумага, шаблоны  крыла и центроплана из ватмана или картона,  клей  ПВА-М   ,Супер момент.

Порядок сборки:  сначала  к балке  фюзеляжа крепим  стойки шасси  с помощью  Супермомента и ниток (изготовление  колёс  см. На Главной),  на  балку  одевается центроплан ,проколотый   спицей  и клеится ПВА .Центроплан сверху и снизу обклеивается бумагой  для того чтобы не было раскола во время падения модели «колом».Затем крепится костыль. Конец  балки  оклеивается  бумагой на Супермоменте ,для  того , чтобы можно было приклеить  пенопластовый стабилизатор. Предварительно  рассчитав центр тяжести,( расчёт см. в конце) вклеиваем  ось  качалки –две фанерных площадки и болт д3.

Петли руля высоты делаются по известной технологии на скотче ,разрезав стабилизатор и надрезав руль высоты под углом 45гр..

На готовый стабилизатор приклеивается площадка с проточкой  под фюзеляж и вклеивается кабанчик из фанеры. Всё на ПВА-М  . ---Не забываем стачивать плёночку на поверхности пенопласта для качественной склейки.

Стабилизатор приклеиваем к фюзеляжу. Для  большей жёсткости вклеиваются бамбуковые  балочки. На  фото один из вариантов установки килей.

Вырезанные по шаблону заготовки крыльев,  с  учётом  направления «волокон», формуются   способом  МПД –см.  видео.

Перед склеиванием крыла   подрезается внутренняя кромка.

Склеиваем крыло .Высоту профиля  можно регулировать  установкой дополнительного грузика на плоскость.

Вклеиваем на центроплан одно крыло

Затем  второе, соблюдая симметрию.

Центроплан  оклеивается  плотной  цветной  бумагой  для  предотвращения  поломок  при  падении.

На  подточенную переднюю  часть  фюзеляжа   с  помощью  Супермомента  и  ниток  крепится  моторама –разрезанная картонная  трубка.

Тяга  из   бамбукового  шампура.

Мотор  к  мотораме  и  винт  к  адаптеру   крепятся  резиной.

Во  внутреннюю  часть  внешнего  крыла   вклеивается  груз 17гр. Место вклейки притачивается.  Груз  оклеивается  бумагой.

Согласно  расчёта  вклеивается  гребешок  в  разрез.  Изнутри  притачивается  и  оклеивается  бумагой.

К торцам крыльев  приклеиваются   законцовки   из цветного картона или пенопласта

ЭД---SPEED-400     ВИНТ—APC     6 *4     Адаптер  предохраняет  мотор  и  винт  от  повреждений,

Система  питания,  Аккумулятор  12В    7амч   Провод   МГТФ 0.35

Если ЭД  фирменный –ток  под  нагрузкой—4.5А  .тогда  предохранитель  и  кнопка—концевичёк—5А.  Если  китайский  -ток под нагрузкой-9.5А.  Предохранитель и кнопка -10А   Разъёмы- клеммы  из радиомагазина, Аккумулятор  в  сумке  на  плече  пилота.

Провода являются кордами. Выдерживают  положенную нагрузку многократно.

Длинна корд -4м. Это позволяет обходиться одним аккумулятором и летать на малых площадках и залах.

Система  управления и питания съёмная—отсоединил  разъёмы  на двигателе  ,расконтрил и открутил   гайку на качалке, вывернул провода из гребешка и готово.

Провод к качалке крепится одним узлом. Фторопластовая оплётка провода хорошо держит  узел  одновременно  обладая малым трением.

Система управления рассчитывается по классической схеме .( Б.В. Тарадеев  Летающие модели копии 1983г.)