Планер  для   небольших  спортивных  залов  весом  7гр.  Размеры:  размах – 480мм,  длинна – 430мм.,  хорда  крыла – 90мм ,  угол  атаки  1,5* , расстояние  от  крыла  до  стабилизатора  - 210мм  ,  угол  V  70мм   на  полуразмахе . Стабилизатор : размах – 120мм , хорда- 40мм.

Материалы  и  инструмент:  потолочный  пенопласт , фанера 1мм,  бальза  2мм,  бамбуковая  рейка  сечением 1*1,5мм , гелиевая  ручка , канцелярский  нож , приспособление  с  наждачной  бумагой , клей  ПВА-М  , СуперМомент , картонные  шаблоны.

Вырисовываем  по  шаблонам  пенопластовые  детали , располагая  их  вдоль  волокон  жесткости.

Вырезаем  крылья , стабилизатор и  киль  ,  держа  нож  таким  образом.

Распускаем   пенопластовые  детали   на  нихромовой  проволоке.  Причём , крыло  распускаем  переменной  толщины  - комель -2мм  , законцовка – 1мм.

Способом   МПД  формируем  профиль  крыла  и  винглеты  - см.  видео.

Устанавливаем  крылья  для  склеивания  , подстелив  плёнку ,что бы  избежать  приклеивания  столу.Вырез  в  основании  крыла  позволяет  выдержать  угол  V

Склеиваем

Изготавливаем  носок – пилон  из  бальзы  и  щёчки  из  фанеры  по  шаблонам.

Склеиваем  рейку  фюзеляжа  пилон  и  щёчки  клеем  СуперМомент. Обрабатываем  приспособлением  с  наждаком.

Склеиваем  фюзеляж  со  стабилизатором  в  разрез  на  стабилизаторе. Такой  приём  увеличивает  в  2 раза  площадь  склейки , соответственно ,повышает  жёсткость  и  надёжность  оперения  улучшает  аэродинамику.

Киль  приклеивается  на  бамбук  с  помощью  булавки.

Вариант  укороченного  пилона.

Выставив  фюзеляж  с помощью  прищепки  , а  крылья  с  помощью  брусков ,  склеиваем  модель.  Планер  готов.

Регулировка   производится   сначала  на  планирование  при  центровке  52%, а  затем  на  вираж.  Кусочек  пластилина  на  нос.